Среди рекламируемых проектов в настоящее время представлены следующие.

Семейство трехкоординатных многофункциональных РЛС с ФАР 115L1 "Легат" и 115L2 "Самум"

РЛС предназначены для обнаружения воздушных целей с ЭПР=2м2 на расстоянии до 450-500 км при высотах полета целей до 22 км.

РЛС представляют собой фазированную антенную решетку S и L диапазона, соответственно, с твердотельными передающими устройствами, с электронным сканированием по углу места и механическим вращением по азимуту.

Компания наладила серийное производство твердотельных (транзисторных) усилителей мощности, на основе которых сконструированы новые передатчики (вместо ламповых передатчиков) этих РЛС. Требуемая для РЛС выходная мощность достигается суммированием усилителей УМ-30, УМ-40, УМ-400, УМ-800 и УМ-2500.

Антенная часть РЛС монтируется на автомобильном прицепе, остальная аппаратура - в кузове автомобиля-тягача.

Прототип РЛС метрового диапазона на основе цифровой антенной решетки (ЦАР) в частотном диапазоне и с использованием антенной системы РЛС П-18.

В результате проведения научно-исследовательской работы создан прототип РЛС метрового диапазона на основе ЦАР, который прошел заводские и полигонные испытания.

Проведенный сравнительный анализ возможностей традиционного одноканального построения РЛС ПВО и РЛС с многоканальной цифровой пространственно-временной обработкой сигналов показал, что только последние в полном объеме удовлетворяют все возрастающим требованиям, предъявляемым к современным и перспективным РЛС ПВО.

Разработаны алгоритмы и программное обеспечение, реализующие многоканальную пространственно-временную обработку радиолокационной информации принимаемой ЦАР. Разработанные алгоритмы и программы легко адаптируются под конфигурацию антенной решетки и не зависят от рабочего частотного диапазона РЛС.

Основные отличительные особенности прототипа РЛС:

- аналого-цифровое преобразование принимаемых сигналов на выходе антенных элементов и полностью цифровая реализация всех алгоритмов обработки сигналов;

- автоматическое измерение комплексных коэффициентов передачи приемных каналов, вычисление коэффициентов коррекции и автоматическое фазирование и амплитудное выравнивание приемных каналов;

- двухпозиционное построение с разнесенными передающим и приемным постами;

- когерентный твердотельный транзисторный передатчик.

| Основные технические характеристики |
| --- |
| 1 | Импульсная мощность передатчика | 2,0 кВт |
| 2 | Дальность обнаружения цели с s = 2 м2 | 150 км |
| 3 | Разрешающая способность: - по дальности, не хуже - по азимуту (при с/ш=40 дБ) - по радиальной скорости (при с/ш=40 дБ) | 1200 м 1,2° 5 м/с |
| 4 | Точность измерения: - дальности (при с/ш=10 дБ) - азимута (при с/ш=20 дБ) - радиальной скорости (при с/ш=20 дБ) | 100 м; 0,6° 2 м/с |
| 5 | Темп обновления первичной радиолокационной информации | 0,2 с |
| 6 | Максимальное количество трасс целей | 256 |
| 7 | Помехозащита: - коэффициент подавления пассивных помех - коэффициент подавления активных помех | 60 дБ 30 - 40 дБ |
| 8 | Диапазон однозначного измерения радиальной скорости | 0 - 2500 м/с |

Модернизация РЛС П-18 МУ

Модернизация РЛС позволила значительно улучшить эксплуатационные характеристики и параметры системы, повысить надежность и устойчивость к помехам.

Обеспечивается защита РЛС от активных помех, повышается эксплуатационная надежность за счет замены электровакуумных приборов на полупроводниковые элементы, повышается информационная производительность РЛС в условиях наличия большого количества целей, за счет цифровой обработки сигналов и вывода информации на экраны мониторов – аппаратного и выносного, улучшается защита РЛС от пассивных и несинхронных помех,

уменьшается электропотребление РЛС, снижаются затраты на эксплуатацию за счет увеличения ресурса новых блоков.

Тактико-технические характеристики РЛС П-18 МУ после модернизации

| Наименование параметра | Характеристики РЛС П-18 |
| --- | --- |
|  | ДО модернизации | ПОСЛЕ модернизации |
| Дальность обнаружения с вероятностью Р=0,8 в условиях воздействия активных шумовых заградительных помех с суммарной спектральной плотностью 200 Вт/МГц созданной четырьмя постановщиками помех с дальности 200 км и высоты 10000 м для высот пеленга цели типа МИГ-21 (ЭПР=2,6 м2): - 3000 м - 10000 м - 20000 м | воздушных целей не обнаруживает | 80км 150км 165км |
| Количество подавляемых помеховых направлений | нет | 4 |
| Коэффициент подавления сигналов АШЗП при отношении помеха/шум 25-40 дБ, не менее | 0 | 23 дБ |
| Точность пеленгования постановщика АШЗП | ± 4° (с потерей дальности) | ± 4° (без потери дальности) |
| Коэффициент подавления отражений от местных предметов, не менее | 20 дБ | 28 дБ |
| Зона работы устройства защиты от пассивных помех | 0-255 км | 0-300 км |
| Подавление несинхронных помех, не менее | 10 раз | 20 раз |
| Одновременное подавление пассивных и несинхронных помех, не менее - пассивная помеха - несинхронная помеха | 10 раз 10 раз | 20 раз 20 раз |
| Автоматическая обработка радиолокационной информации и формирование трасс целей | отсутствует | обеспечивается |
| Автоматическое сопровождение пеленгов постановщиков помех | отсутствует | обеспечивается |
| Пропускная способность (количество обрабатываемых целей за период обзора 10с) | до 10 (визуальный съем) одним оператором | не менее 120 (автоматически) |

Среди созданных образцов РЛ техники предлагаются следующие.

РЛС разведки воздушных и баллистических целей П-18/2000

Высокие технические характеристики при сравнительно невысокой стоимости, простота и надежность при эксплуатации, совершенство заложенных технических решений в сочетании с преимуществами метрового диапазона рабочих длин волн обеспечили на протяжении 3-х последних десятилетий широкую популярность РЛС П-18.

Модернизация РЛС П–18:

второе рождение на новом качественном уровне

конкурентоспособность до 2025 года

отличные показатели по критерию эффективность/стоимость

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

компенсация активных помех

цифровая обработка сигналов

автоматическое обнаружение и сопровождение целей

измерение скорости движения целей

автоматическая передача данных об обнаруженных и сопровождаемых целях

Высокие технические характеристики при сравнительно невысокой стоимости, простота и надежность при эксплуатации, совершенство заложенных технических решений в сочетании с преимуществами метрового диапазона рабочих длин волн обеспечили на протяжении 3-х последних десятилетий широкую популярность РЛС П-18.

Одним из проявлений технического совершенства РЛС П-18 явилась ее модернизационная способность, благодаря которой стало возможным качественное улучшение ее характеристик на основе перехода на современную элементную базу, внедрения микропроцессорной техники, использования новейших достижений в области цифровой обработки сигналов.

Основные направления модернизации РЛС П-18:

введение цифровой обработки сигналов вместо аналоговой, что позволило:

повысить эффективность подавления пассивных помех;

автоматизировать процесс обнаружения воздушных и баллистических целей;

ввести режим автоматической завязки трасс и сопровождения целей;

значительно увеличить пропускную способность РЛС;

ввести в состав РЛС аппаратуру автоматической передачи данных удаленным потребителям по защищенным проводным и радиоканалам связи;

введение канала компенсации активных помех;

замена электровакуумного передатчика твердотельным транзисторным.

РЛС комплектуется аппаратурой опознавания государственной принадлежности сопровождаемых целей в соответствии с требованиями заказчика.

Мобильная многофункциональная 3-координатная РЛС с цифровой антенной решеткой (МФ РЛС с ЦАР)

Разрабатывается на основе результатов, полученных при модернизации РЛС П-18 (научно-исследовательская работа "Альфа") при выполнении которой был создан действующий макет РЛС с многоканальной пространственно-временной обработкой информации.

Назначение

Мобильная МФ РЛС с ЦАР предназначаена для автоматического обнаружения, определения текущих координат (дальности, азимута, угла места и радиальной скорости) аэродинамических и баллистических воздушных целей в условиях интенсивного противодействия средствами постановки активных помех и противорадиолокационными ракетами, вычисления параметров движения и автоматической передачи данных сопровождаемых целей потребителям радиолокационной информации, для решения задач наведения зенитных управляемых ракет по сопровождамым воздушным целям.

Мобильная МФ РЛС с ЦАР используется:

в составе подразделений радиолокационной разведки РТВ и ЗРВ;

в качестве автономного средства целеуказания азимута, дальности, угла места и скорости движения в условиях интенсивного противодействия;

в качестве автономного средства сопровождения воздушных целей и наведение на них зенитных управляемых ракет;

для определения государственной принадлежности целей с помощью наземного радиолокационного опросчика;

для автоматической передачи данных отдаленным потребителям радиолокационной информации по телекодовым каналам связи.

Особенностями мобильной многофункциональной РЛС с ЦАР являются:

использование пространственной многолучевой и многоканальной частотно-временной обработки сигналов;

обеспечение способности обнаружения и сопровождения воздушных целей в условиях влияния активных и пассивных помех высокой интенсивности;

обеспечение способности обнаружения и сопровождения оперативно-тактических ракет, малоразмерных целей и самолетов, выполненных по технологии "Стелс";

обеспечение измерения с высокой точностью угловых координат, дальности и радиальной скорости целей;

обеспечение способности одновременного измерения направлений на несколько постановщиков активных помех;

обеспечение одновременного обзора заданного сектора без вращения антенны;

введение режима работы РЛС с вынесенными передатчиками;

высокий уровень унификации аппаратуры РЛС.

| Основные тактико-технические характеристики |
| --- |
| Мобильная многофункциональная 3-координатная РЛС с ЦАР способная обнаруживать воздушные цели, в том числе оперативно-тактические ракеты, на дальности не менее 150 км. |
| Верхняя граница зоны обнаружения по углу места |
| - по аэродинамическим целям | не менее 30 град. |
| - по баллистическим целям | не менее 50 град. |
| Зона обзора по азимуту ±45 град от избранного направления |
| Минимальная дальность обнаружения целей | 5 км. |
| Уменьшение дальности обнаружения целей в зоне действия пассивных помех типа В-2М с плотностью 10 пачек на 100 м пути | не более 15% |
| Уменьшение дальности обнаружения целей при активных помехах: |
| - при одном постановщике помех | не более 20% |
| - при двух постановщиках помех разнесенных на угол не меньший, чем ширина главного лепестка приемной антенны | не более 30% |
| Количество одновременно сопровождаемых целей | не менее 100 |
| Темп обновления информации | не более 1 с |
| Средние квадратичные отклонения ошибок определения координат аэродинамических целей, не более: |
| - по дальности - по азимуту 15 мин - по углу места - по радиальной скорости | 10 м; 25 мин. 25 мин. 5,0 м/с |
| Cредние квадратичные отклонения ошибок определения координат баллистических целей, не более: |
| -по дальности -по азимуту -по углу места -по радиальной скорости | 100 м; 1,0 град. 1,5 град. 20 м/с |
| Средние квадратичные отклонения ошибок определения координат постановщиков активных помех не более: |
| -по азимуту -по углу места | 0,1 град. 0,1 град. |
| Разрешающая способность по совокупности параметров обеспечивает разрешение пар самолетов в боевых порядках групповых и сосредоточенных ударах средств воздушного нападения, при расстояниях между парами самолетов по фронту и глубине 1000 м, по высоте 500 м, при разности радиальных скоростей пар целей не менее 10 м/с. |
| Разрешающая способность обеспечивает обнаружение постановщиков активных помех одновременно действующих в рабочем секторе РЛС не менее 3 |
| Стойкость к ВТЗ: вероятность функционирования РЛС при применении 2-3 боеприпасов (при условиях использования двух передающих станций) | не меньше 0,95. |